## Slide 1: FPGA HW4
0652087戴勵揚

## Slide 2: 需求
透過VGA顯示

## Slide 3: Code
`timescale 1ns / 1ps
`include "vgaprocessor.v"
module top
(
input i_Clk,
output o_VGA_Red_0,
output o_VGA_HSync,
output o_VGA_VSync
);
wire w_redColourPin;
VgaProcessor processor
(
.i_Clk(i_Clk),
.o_HSync(o_VGA_HSync),
.o_VSync(o_VGA_VSync),
.o_Red_Colour_On(w_redColourPin)
);
assign o_VGA_Red_0 = w_redColourPin;
endmodule
module VgaProcessor
(
input i_Clk,
output reg o_HSync = 0,
output reg o_VSync = 0,
output reg o_Red_Colour_On = 0
);
localparam TOTAL_WIDTH = 800;
localparam TOTAL_HEIGHT = 525;
localparam ACTIVE_WIDTH = 640;
localparam ACTIVE_HEIGHT = 480;
localparam H_SYNC_COLUMN = 704;
localparam V_SYNC_LINE = 523;
reg [11:0] r_HPos = 0;
reg [11:0] r_VPos = 0;
//step pixel position throughout the screen
always @(posedge i_Clk)
begin
if (r_HPos < TOTAL_WIDTH-1)
begin
r_HPos <= r_HPos + 1;
end
else
begin
r_HPos <= 0;
if (r_VPos < TOTAL_HEIGHT-1)
begin
r_VPos <= r_VPos + 1;
end
else
begin
r_VPos <= 0;
end
end
end
//Horizontal sync
always @(posedge i_Clk)
begin
if (r_HPos < H_SYNC_COLUMN)
begin
o_HSync = 1'b1;
end
else
begin
o_HSync = 1'b0;
end
end
//Vertical sync
always @(posedge i_Clk)
begin
if (r_VPos < V_SYNC_LINE)
begin
o_VSync = 1'b1;
end
else
begin
o_VSync = 1'b0;
end
end
//Colour On/Off
always @(posedge i_Clk)
begin
if ((r_HPos < 640) & (r_VPos < 480))
begin
o_Red_Colour_On = 1'b1;
end
else
begin
o_Red_Colour_On = 1'b0;
end
end
Top Module
VGA Proccessor