## Slide 1: FPGA Final
戴勵揚
0652087

## Slide 2: 程式解說 pingpong_machine.v
`timescale 1ns / 1ps
module pingpong_machine (
input clk ,
input rstn ,
input right_in, //右邊按鈕
input left_in, //左邊按鈕
input vga_done, //來自VGA的完成訊號
output [3:0] pp_LED, //顯示乒乓球移動的LED
output [1:0] right_LED, //右邊分數對應2個LED
output [1:0] left_LED //左邊分數對應2個LED
) ;
//machine state decode
parameter IDLE = 4'd0 ; //初始狀態
parameter SL1 = 4'd1 ;
parameter SL2 = 4'd2 ;
parameter SL3 = 4'd3 ;
parameter SL4 = 4'd4 ;
parameter SL5 = 4'd5 ; //左邊贏球
//
parameter SR1 = 4'd6 ;
parameter SR2 = 4'd7 ;
parameter SR3 = 4'd8 ;
parameter SR4 = 4'd9 ;
parameter SR5 = 4'd10 ; //右邊贏球

## Slide 3
//machine variable
reg [ 3 : 0 ] st_next ;
reg [ 3 : 0 ] st_cur ;
reg SL1_en, SL2_en, SL3_en, SL4_en, SLwin_en,
SR1_en, SR2_en, SR3_en, SR4_en, SRwin_en;
//
wire pp_led1_en = SL1_en | SR4_en; //這2種都是左邊第1顆LED亮
wire pp_led2_en = SL2_en | SR3_en; //這2種都是左邊第2顆LED亮
wire pp_led3_en = SL3_en | SR2_en; //這2種都是左邊第3顆LED亮
wire pp_led4_en = SL4_en | SR1_en; //這2種都是左邊第4顆LED亮
wire[ 3 : 0 ] pp_LED = {pp_led1_en, pp_led2_en, pp_led3_en, pp_led4_en};
//(1) state transfer
always @ ( posedge clk or negedge rstn ) begin
if ( ! rstn ) begin
st_cur <= 4'b0 ;
end
else if(vga_done) begin //收到VGA顯示完成的訊號再到下一個state
st_cur <= st_next ;
end
else st_cur <= st_cur ;
end

## Slide 4
//(2) state switch, using block assignment for combination-logic
//all case items need to be displayed completely
always @ ( * ) begin
//st_next = st_cur ;
case ( st_cur )
IDLE :begin
if(left_in) st_next = SL1;
else if(right_in) st_next = SR1;
else st_next = st_cur;
end
SL1 : begin//球左到右開始 ----->
SL1_en = 1;
st_next = SL2;
end
SL2 : begin
SL2_en = 1;
st_next = SL3;
end
SL3 : begin
SL3_en = 1;
st_next = SL4;
end
SL4 : begin
SL4_en = 1;
if(right_in) st_next = SR2; //右邊擊球
else st_next = SL5; //右邊沒擊球 左邊贏
//st_next = st_next_w1;
end
SL5 : begin//左邊贏球
SLwin_en = 1;
st_next = IDLE;
end
SR1 : begin//球右到左開始 <-------
SR1_en = 1;
st_next = SR2;
end
SR2 : begin
SR2_en = 1;
st_next = SR3;
end
SR3 : begin
SR3_en = 1;
st_next = SR4;
end
SR4 : begin
SR4_en = 1;
if(left_in) st_next = SL2; //左邊擊球
else st_next = SR5; //左邊沒擊球 右邊贏
end
SR5 : begin//右邊贏球
SRwin_en = 1;
st_next = IDLE;
end
default : st_next = IDLE ;
endcase
end

## Slide 5
//(3) output logic 控制LED亮燈
wire [ 1 : 0 ] right_LED ;
wire [ 1 : 0 ] left_LED ;
wire right_winG, left_winG;
reg [ 3 : 0 ] right_win_cont;
reg [ 3 : 0 ] left_win_cont;
always @ ( posedge clk or negedge rstn ) begin
if ( ! rstn ) begin
right_win_cont <= 4'b0011;
left_win_cont <= 4'b0011;
end
else if (SRwin_en) begin //左移1位
right_win_cont <= {right_win_cont[2:0],right_win_cont[3]};
left_win_cont <= left_win_cont;
end
else if (SLwin_en) begin //左移1位
right_win_cont <= right_win_cont;
left_win_cont <= {left_win_cont[2:0],left_win_cont[3]}; //左移
end
else begin
right_win_cont <= right_win_cont;
left_win_cont <= left_win_cont;
end
end
//驅動LED亮燈
assign right_LED = right_win_cont[3:2];
assign left_LED = left_win_cont[3:2];
//贏球flag
assign right_winG = (right_win_cont[3:2] == 2'b11);
assign left_winG = (left_win_cont[3:2] == 2'b11);
endmodule

## Slide 6: 程式解說 vga_driver.v
`timescale 1ns / 1ps
module vga_driver
(
input I_clk_148M , // 1920x1080需要148.5MHz時鐘
input I_rst_n , // 系統復位
input [3:0] pp_led, // 來自pingpong state machine的輸出球的LED位置，作為控制訊號
// ●○○○ ○●○○ ○○●○ ○○○●
output [4:0] O_red , // VGA紅色分量
output [5:0] O_green , // VGA綠色分量
output [4:0] O_blue , // VGA藍色分量
output O_hs , // VGA行同步信號 active_low
output O_vs // VGA場同步信號 active_low
);
reg [4:0] O_red; // VGA紅色(5 bits)分量
reg [5:0] O_green; // VGA綠色(6 bits)分量
reg [4:0] O_blue; // VGA藍色(5 bits)分量

## Slide 7
// 解析度爲1920x1080時行時序各個參數定義
parameter C_H_SYNC_PULSE = 44 ,
C_H_BACK_PORCH = 148 ,
C_H_ACTIVE_TIME = 1920 , //這是LCD水平解析度
C_H_FRONT_PORCH = 88 ,
C_H_LINE_PERIOD = 2200 ; //44+148+1920+88=2200
//這是LCD螢幕一條水平線處理的時間
//一共有1080條水平線
// 解析度爲1920x1080時場時序各個參數定義
parameter C_V_SYNC_PULSE = 5 ,
C_V_BACK_PORCH = 36 ,
C_V_ACTIVE_TIME = 1080 , //這是LCD垂直解析度
C_V_FRONT_PORCH = 4 ,
C_V_FRAME_PERIOD = 1125 ; //5+36+1080+4=1125
//這是LCD螢幕垂直方向處理的時間
// 一個128x128的圖像參數
parameter C_IMAGE_WIDTH = 128 ,
C_IMAGE_HEIGHT = 128 ,
C_IMAGE_PIX_NUM = 16384 ;
// 把1920x1080的螢幕，水平分成4個區域，每隔區域1920/4 = 480單位
parameter C_COLOR_BAR_WIDTH = C_H_ACTIVE_TIME / 4 ;
reg [11:0] R_h_cnt ; // 行時序計數器
reg [11:0] R_v_cnt ; // 列時序計數器
reg R_clk_25M ;
reg [13:0] R_rom_addr ; // ROM的地址
wire [15:0] W_rom_data ; // ROM中存儲的數據
reg [11:0] R_h_pos ; //圖片在屏幕上顯示的水平位置，
//當它爲0時，圖片貼緊屏幕的左邊緣
reg [11:0] R_v_pos ; //圖片在屏幕上顯示的垂直位置，
//當它爲0時，圖片貼緊屏幕的上邊緣
wire W_active_flag ; // VGA螢幕動作旗標，
// 當這個信號爲1時RGB的數據可以顯示在屏幕上

## Slide 8
//功能：產生25MHz的像素時鐘
/* 這是給640x480螢幕的時鐘，我是1920x1080螢幕，所以用不到
always @(posedge I_clk or negedge I_rst_n)
begin
if(!I_rst_n) R_clk_25M <= 1'b0 ;
else R_clk_25M <= ~R_clk_25M ;
end
*/
// 功能：產生行時序
//always @(posedge R_clk_25M or negedge I_rst_n)
always @(posedge I_clk_148M or negedge I_rst_n)
begin
if(!I_rst_n)
R_h_cnt <= 12'd0 ;
else if(R_h_cnt == C_H_LINE_PERIOD - 1'b1)
R_h_cnt <= 12'd0 ;
else
R_h_cnt <= R_h_cnt + 1'b1 ;
end
assign O_hs = (R_h_cnt < C_H_SYNC_PULSE) ? 1'b0 : 1'b1 ;
// 功能：產生場時序
//always @(posedge R_clk_25M or negedge I_rst_n)
always @(posedge I_clk_148M or negedge I_rst_n)
begin
if(!I_rst_n)
R_v_cnt <= 12'd0 ;
else if(R_v_cnt == C_V_FRAME_PERIOD - 1'b1)
R_v_cnt <= 12'd0 ;
else if(R_h_cnt == C_H_LINE_PERIOD - 1'b1)
R_v_cnt <= R_v_cnt + 1'b1 ;
else
R_v_cnt <= R_v_cnt ;
end
assign O_vs = (R_v_cnt < C_V_SYNC_PULSE) ? 1'b0 : 1'b1 ;
//////////////////////////////////////////////////////////////////
assign W_active_flag = (R_h_cnt >= (C_H_SYNC_PULSE + C_H_BACK_PORCH )) &&
(R_h_cnt <= (C_H_SYNC_PULSE + C_H_BACK_PORCH + C_H_ACTIVE_TIME)) &&
(R_v_cnt >= (C_V_SYNC_PULSE + C_V_BACK_PORCH )) &&
(R_v_cnt <= (C_V_SYNC_PULSE + C_V_BACK_PORCH + C_V_ACTIVE_TIME)) ;

## Slide 9
//////////////////////////////////////////////////////////////////
// 功能：把ROM中的圖片數據顯示到屏幕上
//////////////////////////////////////////////////////////////////
//always @(posedge R_clk_25M or negedge I_rst_n)
always @(posedge I_clk_148M or negedge I_rst_n)
begin
if(!I_rst_n) R_rom_addr <= 14'd0 ;
else if(W_active_flag)
begin
if(R_h_cnt >= (C_H_SYNC_PULSE + C_H_BACK_PORCH + R_h_pos ) &&
R_h_cnt <= (C_H_SYNC_PULSE + C_H_BACK_PORCH + R_h_pos + C_IMAGE_WIDTH - 1'b1) &&
R_v_cnt >= (C_V_SYNC_PULSE + C_V_BACK_PORCH + R_v_pos ) &&
R_v_cnt <= (C_V_SYNC_PULSE + C_V_BACK_PORCH + R_v_pos + C_IMAGE_HEIGHT - 1'b1) )
begin
O_red <= W_rom_data[15:11] ;
O_green <= W_rom_data[10:5] ;
O_blue <= W_rom_data[4:0] ;
if(R_rom_addr == C_IMAGE_PIX_NUM - 1'b1)
R_rom_addr <= 14'd0 ;
else
R_rom_addr <= R_rom_addr + 1'b1 ;
end
else
begin
O_red <= 5'd0 ;
O_green <= 6'd0 ;
O_blue <= 5'd0 ;
R_rom_addr <= R_rom_addr ;
end
end
else
begin
O_red <= 5'd0 ;
O_green <= 6'd0 ;
O_blue <= 5'd0 ;
R_rom_addr <= R_rom_addr ;
end
end

## Slide 10
//////////////////////////////////////////////////////////////////
// 功能：使圖片移動的case設定 /*控制訊號來自pingpong state machine的輸出*/
//////////////////////////////////////////////////////////////////
//always@(posedge R_clk_25M or negedge I_rst_n)
always @(posedge I_clk_148M or negedge I_rst_n)
begin
if(!I_rst_n)
begin
R_h_pos <= 12'd00 ; //圖片位置水平初始值給00
R_v_pos <= 12'd200 ; //圖片位置垂直初始值給200
end
else begin
case(pp_led) //來自pingpong state machine的輸出
4'b1000: begin// 圖片在LCD螢幕最左邊的第1個區域 // ●○○○
R_h_pos <= 12'd10; //(可以自己設定)
end
4'b0100: begin// 圖片在LCD螢幕最左邊的第2個區域 // ○●○○
R_h_pos <= 12'd10 + C_COLOR_BAR_WIDTH*1;
end
4'b0010: begin// 圖片在LCD螢幕最左邊的第3個區域 // ○○●○
R_h_pos <= 12'd10 + C_COLOR_BAR_WIDTH*2;
end
4'b0001: begin// 圖片在LCD螢幕最左邊的第4個區域 // ○○○●
R_h_pos <= 12'd10 + C_COLOR_BAR_WIDTH*3;
end
default: R_h_pos <= R_h_pos;
endcase
end
end
//這裡先把ROM的data取代掉，以紅色方形輸出在螢幕上
assign W_rom_data = 16'b1111_000000_00000; //直接設定RGB的數值(紅色)，
//R(5bit)G(6bit)B(5bit)
/*
rom_image U_rom_image (
.clka(R_clk_25M), // input clka
.addra(R_rom_addr), // input [13 : 0] addra
.douta(W_rom_data) // output [15 : 0] douta
);
*/
endmodule